## Slide 1
微型计算机接口技术
2020-2021-1复习

## Slide 2
考试基本信息
考试时间 | 2021年1月5日（10:25-12:15）
选择题（每空2分，共20分）
填空题（每空分1，共20分）
简答题（4题，共20分）
综合应用题（3题，共40分）
涵盖第五章到第十一章的基础知识点
考察重点8250,8254,8255,8259

## Slide 3
基础知识点分布
第五、六章
系统的三大总线
存储器扩展技术
第七章
端口的定义，分类，编址方式
IO指令、端口的寻址方法
微机系统与外设的信息交换方式
中断（8259）
中断的定义，中断源，中断分类
中断类型码，中断向量
中断指令（CLI, STI, INT, IRET）
CPU响应中断的过程、条件
软件中断和硬件中断的区别
8259A中断控制器处理中断的过程
日时钟中断、用户中断
8250
串行通信的数据传输方式和特点
RS232C电平与TTL电平
查询接收与查询发送过程
串行异步通信标准数据帧格式
数据传输速率
中断类型与优先级
8255
3个数据口与3种工作方式
基本型输入输出
选通型输入输出（查询和中断两种方式）
8254
计数器（3,16,6）
初值的计算方法，设置方法
方式二和方式三
启动方式
PC机中三个计数器的作用

## Slide 4
1、设8254计数器1工作于方式3，输入时钟为1000Hz，计数初值为10H，采用二进制计数方式，则一个周期内计数器1输出信号的高电平和低电平分别为 1/125 和 1/125 秒。
2、CPU执行IRET指令后，从栈顶弹出 6 字节数据，分别赋给 IP 、 CS 和 FLAGS 。
3、实模式下，从内存地址0000H:0048H开始的连续4个单元中存放的内容为00H,38H,30H,50H,则该地址所对应的中断类型码为 12H ，该中断所对应的中断服务子程序的入口地址为 53B00H 。
4、主8259A的中断源，其中断服务程序结束，执行IRET指令之前，应向主8259A的口地址 20H 中写一个常规中断结束命令字 20H 。
5、8255A的B口初始化定义为选通型（方式1）输入，对8255A采用查询方式，必须先查询 IBF ；若采用中断方式，必须先置 PC2 为‘1’，并且利用 PC0 作为中断请求信号线。
6、有若干片1K×8位的SRAM芯片，采用字扩展方法构成4KB存储器，问：需要 4 片SRAM？该存储器需要 12 根地址线？参与片选的地址位至少需要 2 位？

## Slide 5
综合应用程序
8250
8250初始化
8250的查询发送与接收
8254
8254初始化程序
8255
8255初始化程序
8259
开放用户中断
给8259写结束命令字
中断向量的置换（读出，写入，恢复）
熟悉日时钟中断与用户中断的中断向量

## Slide 6
系统机外扩一片8255A及相应电路如下图所示，外扩8255A的端口地址为200H~203H,现利用系统机的日时钟外扩1CH型中断，实现每隔1s使八个发光二极管同时闪烁一次，主机键盘有按键按下时结束，返回DOS操作系统。根据要求完成相关内容。
PA7
PA0
D7~0
DB7~0
WR
RD
CS
A1
A0
A1
A0
IOW
IOR
200H~203H
LED7
LED1
LED0
+5V
八个
同向
驱动器
8255A

## Slide 7
（1）从图可以分析出，A口工作在方式 0 的输 出 （入/出）。
（2）假设8255A的A口工作在方式1的查询输出方式，编写8255A的初始化子程序I8255。
I8255A PROC
MOV DX,203H
MOV AL,10100000B
OUT DX,AL ;写入工作方式字
MOV AL,00001100B
OUT DX,AL
RET
I8255 ENDP

## Slide 8
（1）这片8255A的A口地址为 318 H，控制口的地址为 31B H。程序功能是定义这片8255A的A口工作在 方式0输入 (填写工作方式，以及是输入还是输出)，B口工作在 方式1输入 (填写工作方式，以及是输入还是输出)。
（2）程序第5行写入AL中的是 置PC2口为1 命令字，其功能是使中断允许触发器置 1 (填1 或0)，从而确定CPU将采用 中断 方式(填查询或中断 )完成数据的输入和输出。
(1) I8255 PROC
(2) MOV DX, 31BH
MOV AL, 97H
OUT DX,AL
MOV AL,05H
OUT DX,AL
RET
I8255 ENDP
阅读以下程序 并完成填空

## Slide 9
A、B两台PC机利用主串口进行点-点单工通信（不用联络线），发送采用查询方式，接收采用中断方式。一帧字符包含7个数据位，1个停止位，1个校验位，通信速率为4800波特（分频系数为0018H）。
（1）下图是A、B两机的RS—232C接口示意图，根据题意完成连线（不可有多余连线）。
2
3
4
5
6
20
2
3
4
5
6
20
7
7

## Slide 10
（2）下图是从PC机的RS-232C接口引脚观察到的波形，所传送字符的16进制ASCII码是 46H ；该帧数据采用的奇偶校验方式是 奇 校验；传送该帧数据需要的时间是 1/480 。
-12V
传送方向
+12V

## Slide 11
（3）用对端口直接编程的方法为接收方编写8250初始化子程序。
I8250 PROC
MOV DX,3FBH
MOV AL,80H
OUT DX,AL ;寻址位置1
MOV DX,3F9H
MOV AL,00H
OUT DX,AL ;写除数高8位
MOV DX,3F8H
MOV AL,18H
OUT DX,AL ;写除数低8位

## Slide 12
MOV DX,3FBH
MOV AL,0AH
OUT DX,AL ;无校验传送,8位数据
MOV DX,3F9H
MOV AL,01H
OUT DX,AL
MOV DX,3FCH
MOV AL,08H
OUT DX,AL
RET
I8250 ENDP

## Slide 13
假设微机系统外扩了如下的一个‘单脉冲发生器’，该‘单脉冲发生器’电路受一个自复开关K的控制，每按一次K，该电路输出一个正脉冲，输入到系统机从8259A的IR1作为外部中断请求。
要求：每按一次K，屏幕上显示一行字符串“Welcome!”。主机键盘按任意键，程序结束，返回DOS。
编写开放8259A和中断向量置换程序
从8259A IR1
单脉冲发生器
K

## Slide 14
WRITE0A PROC
PUSH DS
MOV AX,CODE
MOV DS,AX
MOV DX,OFFSET SERVICE
MOV AX,250AH
INT 21H
POP DS
RET
WRITE0A ENDP
I8259A PROC
IN AL,21H
AND AL,11111011B
OUT 21H,AL
IN AL,0A1H
AND AL,11111101B
OUT 0A1H,AL
RET
I8259A ENDP
CODE ENDS
END BEG

## Slide 15
设PC 系统机外扩了一片8254 及相应的实验电路。8254口地址为200H~203H，设CLK0 已接至8MHz 时钟，为了能从OUT0 输出4KHz 的方波，编写了8254初始化程序，其中假设0 号定时计数器工作在二进制方式。

## Slide 16
I8254 PROC
MOV DX,203H
MOV AL,00110110B
OUT DX,AL
MOV DX,200H
MOV AX,2000
OUT DX,AL
MOV AL,AH
OUT DX,AL
RET
I8254 ENDP

## Slide 17
祝同学们心想事成、寒假愉快！